EMENDA Nº_48  AO

SUBSTITUTIVO Nº 01 AO

PROJETO DE LEI Nº 265/2010

(ADITIVA)

Acresça-se ao corpo do Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 265/2010 o seguinte capítulo – numerado como Capítulo XV e composto dos seguintes artigos,  renumerando-se os capítulos e artigos restantes:

Artigo 133. Os empreendimentos a se instalarem no Município de Londrina serão classificados, em função da sua natureza, em categorias de polo gerador de tráfego de acordo com a tabela 1 e 2 em anexo.

§ 1º os empreendimentos ou atividades omissas serão resolvidas pela secretaria de obras através de laudo; no prazo máximo de 60 (sessenta ) dias.

§ 2º - A tabela 1 e 2 com a classificação dos estabelecimentos por atividades encontra-se no anexo 1 e no anexo 2 com obrigatoriedade de áreas exclusivas  parte integrante desta lei; e não serão concedidos alvarás de funcionamento provisório ou definitivo ou habite-se para os projetos que não contemplem as exigências deste capitulo.

§ 3º – A área exclusiva poderá ser descontada da área da tabela 1, sendo que a área exclusiva será dentro do empreendimento, sendo proibido a utilização da via publica em quaisquer casos.

Artigo 134. Ficam estabelecidas as seguintes definições para os pólos geradores de tráfego as definições acessórias deverá ser promovidas por decreto :

I - Constituem-se em micropólos os estabelecimentos ou empreendimentos classificados na tabela 1 que se caracterizam por exercer atividades com influência local, devendo sua inclusão como polo gerador minimizar a demanda de vagas na via pública, bem como as perturbações sobre o sistema viário causadas pelas operações de carga e descarga e/ou embarque e desembarque;

II - Constituem-se em minipólos - os estabelecimentos ou empreendimentos classificados na tabela 1, que se caracterizam por possuir uma capacidade de atrair viagens de todo o bairro gerando, além das demandas dos micropólos, sobrecarga no viário do entorno;

III - Constituem-se em pólos geradores de tráfego -  os estabelecimentos ou empreendimentos classificados na tabela 1 que se caracterizam por possuir capacidade de atrair viagens de todo o município, gerando sobrecarga no sistema de acesso e no sistema estrutural de trânsito e transporte;

IV - Constituem-se em pólos geradores de tráfego - os estabelecimentos ou empreendimentos classificados na tabela 1, que se caracterizam por possuir capacidade de atrair viagens de toda a região metropolitana, gerando necessidade de avaliação do impacto de sua implantação no meio urbano; através de EIV.

Artigo 135- Fica o Município de Londrina, para os efeitos da aplicação desta lei, impactado de acordo com o grau de perturbação que um empreendimento possa gerar no tráfego, conforme descrito no anexos 1 e 2, parte integrante desta lei.

Artigo 136. Os pólos geradores deverão atender às exigências estabelecidas nas tabelas 1 e 2, para a categoria em que se enquadram, respectivamente

Parágrafo único.  Para uso da tabela 1 e 2, a área a ser utilizada é a área edificada, excluídos vazios, áreas de jardim, escadas, elevadores, escadas rolantes, rampas, estacionamentos, bem como equipamentos (casa de máquinas, bombas e geradores).

Artigo 137. O acesso de veículos ao imóvel compreende o trecho entre o alinhamento de guias de logradouro e o alinhamento da construção, devendo ser independentes os acessos para veículos e pedestres.

Artigo 138. Ficam estabelecidas as seguintes condições para os acessos aos imóveis:

§ 1º - Para a quantificação de vagas considera-se a somatória das áreas de estacionamento que utilizam o acesso e as tabelas 1 e 2 do anexo;

§ 2º - O acesso de veículos aos imóveis não poderá ser feito diretamente da esquina, devendo respeitar um afastamento de no mínimo 6,0 m (seis metros) da interseção dos alinhamentos do meio fio da via e da transversal;

§ 3º - As aberturas para entrada e saída deverão ser separadas sendo autorizada a entrada e saída por ruas diferentes. Quando a capacidade do estacionamento for menor ou igual a 80 (oitenta) vagas, a entrada e a saída poderão ser feitas por um único acesso simples;

§ 4º Nos edifícios residenciais, quando o número de vagas de estacionamento for superior a 80 (oitenta), a entrada e a saída poderão ser feitas por um único acesso duplo com largura de 6,0 m (seis metros);

§ 5º  A acomodação transversal do acesso entre o perfil do logradouro e os espaços de circulação e estacionamento será feita exclusivamente dentro do imóvel, de forma a não criar degraus ou desníveis abruptos na calçada;

§ 6º - As aberturas para acesso deverão ter largura mínima de 3,0 m (três metros) no caso de acesso de automóveis e 3,50 m (três metros e cinqüenta centímetros) no caso de veículos comerciais. A abertura é considerada no alinhamento da via pública;

§ 7º - Os acessos deverão ter as guias do passeio rebaixadas e a concordância vertical de nível deverá ser feita por meio de rampas avançando transversalmente até um terço da largura do passeio, respeitados o mínimo de 0,50 m (cinqüenta centímetros) e o máximo de 1,0 m (um metro);

Artigo 139.  O acesso aos empreendimentos considerados pólos geradores de tráfego deverá atender os requisitos básicos nesta Lei quanto as calçadas.

Artigo 140.  Para os efeitos desta lei ficam adotadas as seguintes definições:

I - acesso direto à vaga: acesso á vaga feito diretamente a partir da via pública, sobre o passeio, com manobra para entrada ou saída feita na via pública;

II - acesso indireto à área de estacionamento: acesso à vaga feito a partir de área de estacionamento ou de área interna de manobra com acesso à via pública por ligação simples ou dupla;

III - acesso com faixa de aceleração e desaceleração: acesso em que a ligação entre a via pública e a área de estacionamento dispõe de trecho paralelo à via pública que permite a redução de velocidade para acessar ou sair do estacionamento;

IV - acesso com área de acumulação: acesso em que, além da faixa de desaceleração, haja área de parada suficiente para conter parte da demanda

ao estacionamento antes do dispositivo de controle de acesso (portaria) ou, no caso da inexistência desta, antes do acesso à primeira vaga.

Artigo 141. O rebaixamento de guias destinado a acesso de veículos deverá atender às seguintes condições

I - o trecho rebaixado não poderá exceder a 70% da extensão da testada, quando esta for superior a 10 (dez) metros;

II - o trecho rebaixado não poderá iniciar-se a menos de 6,0 m (seis metros) da intersecção do alinhamento do meio fio da via e da transversal;

III - o trecho rebaixado não poderá exceder a 4,0 m (quatro metros) no caso de acesso simples ou 7,0 m (sete metros) no caso de acesso duplo exclusivamente para edifícios residenciais;

IV - no caso de acesso direto a vagas, o trecho rebaixado não poderá ser superior a 8,0 m (oito metros) devendo haver um mínimo de 5,0 m (cinco metros) de trecho de guia elevada, protegido por vedação física no imóvel, entre cada trecho rebaixado. A vedação física pode ser feita por muro, floreira de alvenaria ou gradil fixo.

Artigo 142. Os imóveis já em funcionamento na data da promulgação desta lei, comprovado através do respectivo alvará, terão prazo de 180 (cento e oitenta) dias para atender as condições do artigo 141, quando notificado pela Prefeitura, salvo quando a área a ser acessada situar-se em pavimento diferente daquele em que se faz o acesso.

Artigo 143. A modificação do rebaixamento de guias, que deixe de atender ao artigo 141 após a obtenção do alvará de funcionamento ou do habite-se, ou que não atenda o prazo estipulado no artigo 142, acarretará aplicação de multa de a ser definida em decreto e será por metro linear que esteja em situação irregular e prazo de 30 (trinta) dias para regularização a partir da notificação pela Prefeitura Municipal de Londrina.

Parágrafo único - Não atendido o prazo acima, a Prefeitura Municipal de Londrina executará os serviços cobrando o preço público para os mesmos, acrescidos de 100% (cem por cento) a título de taxa de administração.

Artigo 144.  O Poder Executivo regulamentará no prazo de 90 dias os procedimentos para solicitação de autorização para rebaixamento de guias e para análise dos processos relativos a acessos e pólos geradores, bem como disporá sobre a cobrança dos preços públicos correspondentes.

# Tabela 1 – Numero de vagas mínima de estacionamento ou vagas

| Atividade | Areá total de construção | Nº de Vagas / mínimo |
| --- | --- | --- |
| Toda atividade comercial em via publica | Qualquer area ate 100m² | 2 Vagas para clientes |
| Toda atividade comercial em via publica | Qualquer area de 101m² ate 200m² | 4 Vagas para clientes |
| Toda atividade comercial em via publica | Qualquer area de 201m² ate 400m² | 8 Vagas para clientes |
| Toda atividade comercial em via publica | Qualquer area de 401m² ate 600m² | 10 Vagas para clientes |
| Toda atividade comercial em via publica | Qualquer area de 601m² ate 990 m² | 14 Vagas para clientes |
| Shoping Centers | > 10.000 | 1 Vaga para cada 30m² da área de construção |
| Centro comercial | 2.000<até < 10.000 | 1 vaga cada 35m² da área de construção |
| Galeria comercial | > 1.000 | 1 vaga cada 40m² da área de construção |
| Comércio varejista (lojas comerciais) | > 1.000 | 1 vaga cada 45m² da área de construção |
| Supermercado e Hipermercado | > 1.000 | 1 vaga cada 35m² da área de venda |
| Entreposto, terminal, armazém, depósito | > 2.000 | 1 vaga cada 200m² da área de construção |
| Estabelecimento hoteleiro | Qualquer Área | 1 vaga para cada 2 apartamentos com área <50m² 1 vaga por apartamento com área >50m² 1 vaga para cada 40m² de sala de convenções 1 vaga para cada 100m² de área de uso público |
| Motel/ Hotel residência | Qualquer área | 1 vaga por apartamento |
| Serviço de atendimento hospitalar | Qualquer área | 1 vaga para cada leito |
| Serviços de atendimento de urgência, de atenção ambulatorial e complementação diagnóstica ou terapêutica | Qualquer área | 1 vaga para cada 35m² da área de construção |
| Educação superior | Qualquer área | 1 vaga para cada 50m,² da área de construção |
| Educação média de formação geral, profissionalizante ou técnica e supletiva | Qualquer área | 1 vaga para cada 200m² da área de construção |
| Educação pré-escolar e fundamental | Qualquer área | 1 vaga para cada sala de aula |
| Educação continuada ou permanente e aprendizagem profissional | Qualquer área | vaga para cada 25m² da área de construção / 1 vaga para cada sala de aula |
| Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação | Qualquer área | 1 vaga para cada 80m² da área de construção |
| Indústria | Qualquer área | 1 vaga para cada 200 m² da área de construção |
| Projeção de filmes e de vídeos, outros serviços artísticos e de espetáculos | 100 pessoas | 1 vaga para cada 4 pessoas |
| Serviço de organização religiosa | Qualquer área | 1 vaga para cada 100 m² da área de construção |
| Habitação coletiva | Até 120 m² Acima 120 m² | 1 vaga para cada unidade domiciliar |
| Habitação coletiva | Acima 150 m² | 2 vaga para cada unidade domiciliar |
| Serviços desportivos e outros relacionados ao lazer | Qualquer Área | 1 vaga para 8 associados/socios |
| Pavilhão para feiras, exposições , parques de diversões e temáticos | Qualquer Área | 1 vaga para cada 100 m² da área de construção ou exposição |
| Serviços de jardins botânicos | 30.000 (terreno) | 1 Vaga para 200 m² da área aberta à visitação pública |
| Bancos e Lotericas e congeneres |  | Vaga obrigatoria para utilização de carro forte |
| Bancos e Lotericas e congeneres | 1 vaga | 1 vaga para cada 100 m² da área de construção |

Tabela 2 – Obrigatoriedade de áreas exclusivas

| Atividade | Área para carga e descarga | Área de embarque e desembarque | Área para taxi |
| --- | --- | --- | --- |
| Shoping Center | Obrigatorio | Obrigatorio | Obrigatorio |
| Centro comercial | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório |
| Comércio varejista (lojas comerciais) | Obrigatório | Obrigatório | Opcional |
| Supermercado e Hipermercado | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatorio |
| Prestação de serviço, escritório, consultório | Opcional | Obrigatório | Opcional |
| Estabelecimento hoteleiro | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório |
| Serviço de atendimento hospitalar | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório |
| Serviços de atendimento de urgência, de atenção ambulatorial e complementação diagnóstica ou terapêutica | Opcional | Obrigatório | Opcional |
| Educação superior | Opcional | Obrigatório | Opcional |
| Educação média de formação geral, profissionalizante ou técnica e supletiva | Opcional | Obrigatório | Opcional |
| Educação pré-escolar e fundamental | Opcional | Obrigatório | Opcional |
| Educação continuada ou permanente e aprendizagem profissional | Opcional | Obrigatório | Opcional |
| Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação | Obrigatório | Obrigatorio | Opcional |
| Indústria | Obrigatório | Obrigatorio | Opcional |
| Projeção de filmes e de vídeos, outros serviços artísticos e de espetáculos | Opcional | Obrigatório | Opcional |
| Bancos e Lotericas e congeneres | Obrigatorio | Obrigatorio | Opcional |

SALA DAS SESSÕES,  30 de novembro de  2011.

JOEL GARCIA

VEREADOR