ANEXO I

TABELA I – ÁREAS MÍNIMAS EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

|  | Círculo Inscrito Diâmetro | Área Mínima (m²) | Iluminação Mínima | Ventilação Mínima | Pé-direito Mínimo (m) | Revestimento Parede | Revestimento Piso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salas | 2,50 | 10,00 | 1/8 | 1/16 | 2,60 | - | - |
| Quarto principal (pelo menos um na edificação) | 2,40 | 8,00 | 1/8 | 1/16 | 2,60 | - | - |
| Demais quartos | 2,00 | 6,00 | 1/8 | 1/16 | 2,60 | - | - |
| Copa | 1,50 | 4,00 | 1/8 | 1/16 | 2,60 | - | - |
| Cozinha | 1,50 | 4,50 | 1/8 | 1/16 | 2,60 | Impermeabilização até 1,50m | Impermeabilização |
| Banheiro | 1,20 | 2,5 | 1/8 | 1/16 | 2,30 | Impermeabilização até 1,50m | Impermeabilização |
| Lavanderia | 1,50 | 2,00 | 1/8 | 1/16 | 2,60 | Impermeabilização até 1,50m | Impermeabilização |
| Depósito | 1,00 | 1,50 |  | 1/16 | 2,60 | - | - |
| Vaga de Garagem * | 2,30 | 10,58 |  | 1/16 | 2,60 | - | Impermeabilização |

|  |  |  |  |  |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corredor | 0,90 | - | - | - | 2,60 | - | - |
| Sótão |  |  | 1/8 | 1/16 | 2,00 | - | - |
| Porão |  |  |  | 1/16 | 2,00 | - | - |
|  |  | - | - |  |  | - |  |
| Escada | 0,80 | - | - | - | H min.= 2,10m | - | - |
| WC /Serviço | 1,20 | 1,44 | 1/8 | 1/16 | 2,30 | Impermeabilização até 1,50m | Impermeabilização |

OBSERVAÇÕES:

Para residências unifamiliares

Copa:

1 -	Tolerada iluminação zenital, concorrendo com 50% no máximo da iluminação natural exigida.

Cozinha:

1 - Tolerada iluminação zenital, concorrendo com 50% no máximo da iluminação natural exigida.

Banheiro:

1 -	Toleradas iluminação e ventilação zenital.

2. - Toleradas a iluminação artificial e ventilação mecânica.

3 -	Não poderá comunicar-se diretamente com a cozinha ou ambientes para refeição.

Lavanderia:

1 -	Toleradas  iluminação e ventilação zenital.

Depósito:

1 -	Toleradas  iluminação e ventilação zenital.

2 -	Tolerados chaminés de ventilação e dutos horizontais.

Para edifícios residenciais multifamiliares

Banheiros:

1 - Tolerados dutos de ventilação com área mínima de 1,00m² (um metro quadrado) e dimensão mínima de 0,60m. (para edifícios).

2 - Tolerados dutos de ventilação forçada com área mínima de 1,00m² (um metro quadrado) e dimensão mínima de 0,60m. (para edifícios).

* Vagas de estacionamento:

1. As vagas de estacionamento situadas longitudinalmente às paredes terão largura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

2. As dimensões das vagas de estacionamento deverão ser consideradas como vão livre.

3. Para os edifícios comerciais/serviço e multifamiliares,  as vagas de estacionamento deverão atender a NBR9050 da ABNT e ao Estatuto do Idoso/2003.

ANEXO II

TABELA II - EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS - ÁREAS COMUNS DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES

|  | Hall Prédio | Hall Pavimento | Corredor Principal | Escadas | Rampas | Circulação de veículos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Círculo Inscrito Diâmetro Mínimo | 2,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 5,00 |
| Área Mínima | 6,00 | 3,00 | - | - | - | - |
| Ventilação Mínima | 1/20 | - | - | - | - | 1/20 |
| Pé-direito Mínimo | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,10 | 2,10 | 2,40 |
| Observações | 1 e 2 | 2 e 4 | 5 | 4 | 6 e 7 | 3 e 10 |

OBSERVAÇÕES:

- A área mínima de 6,00m2 é exigida, quando houver um só elevador; quando houver mais de um elevador, a área deverá ser acrescida em 30% para cada elevador acrescido.

- Quando não houver elevadores, admite-se círculo inscrito – diâmetro mínimo de 1,50m.

- Tolerada a ventilação por meio de chaminés de ventilação e dutos horizontais.

- Deverá haver ligação entre o hall e a caixa de escada.

- Consideram-se corredores principais, os que dão acesso às diversas unidades dos edifícios de habitação coletiva.

- O piso deverá ser antiderrapante, para as rampas com inclinação superior a 6%.

- As rampas deverão atender os artigos 70 e 71 desta lei.

- Todas as dimensões são expressas em metros.

- Altura mínima livre na área de circulação de veículos será de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros).

ANEXO III

TABELA III – EDIFÍCIOS COMÉRCIO / SERVIÇO

|  | Círculo Inscrito Diâmetro Mínimo | Área Mínima | Iluminação Mínima. | Ventilação Mínima | Pé-direito Mínimo | Revestimento Parede | Revestimento Piso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hall do Prédio | 3,00 | 12,00 | - | - | 2,50 | - |  |
| Hall Pavimento | 1,50 |  | - | - | 2,50 | - | - |
| Corredor | 1,20 | - | - | - | 2,50 | - | Impermeabilização |
| Escadas comuns/ coletivas | 1,20 | - | - | - | H mínima = 2,10 | Impermeabilização até 1,50m | Incombustível |
|  |  |  | - | - |  | - | - |
| Salas | 2,40 | 6,00 | 1/8 | 1/16 | 2,60 | - | - |
| Sanitários | 1,00 | 1,50 | - | 1/16 | 2,20 | Impermeabilização até 1,50m | Impermeabilização |
| Copa | 0,90 | 1,50 | - | 1/16 | 2,50 |  | Impermeabilização |
| Lojas | 3,00 | - | 1/8 | 1/16 | 3,50 | - | - |
| Sobre lojas | 3,00 | - | 1/8 | 1/16 | 2,50 | - | - |
| Galpão Industrial | - | - | - | - | 4,00 | - | - |

OBSERVAÇÕES:

- Hall do Prédio:	A área mínima de 12,00m2 é exigida, quando houver um só elevador, quando houver mais de um elevador, a área deverá ser aumentada de 30% por elevador excedente.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Deverão ser consultadas as seguintes normas e especificações técnicas:

###### Para os Projetos de Arquitetura:

- NBR-13532/95: Elaboração de projetos de edificações – arquitetura.

- NBR-13531/95: Elaboração de projetos de edificações – atividades técnicas.

- NBR 6492: Representação de Projetos de Arquitetura.

- Código de Edificações do Município de Londrina.

- Plano Diretor Participativo de Londrina.

- NBR 9050 da ABNT.

###### Para os Projetos de Estruturas:

- NBR-7173/82: Bloco vazado de concreto simples para alvenaria sem função estrutural.

- NBR-6136/94: Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural.

- NBR-6118: Projeto e Execução de obras de concreto armado.

- NBR-6120: Cargas para cálculo de estruturas em edificações.

- NBR-6122: Projeto e execução de fundações.

- NBR-6123: Forças devidas ao vento em edifícios.

- NBR-9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.

- NBR-7808: Símbolos gráficos para projetos de estrutura.

- NBR-10837: Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto.

- NBR-7190: Cálculo e execução de estruturas de madeira.

Para os Projetos de Instalações Prediais:

- NBR-5410: Instalação elétrica de baixa tensão.

- NBR-5626: Instalações Prediais de água fria.

- NBR-10844: Instalações prediais de águas pluviais.

- NBR-8160: Instalações prediais de esgotos sanitários.

- Normas de Prevenção de Incêndio.